## Slide 1
Drone-Bombard-Simulation
작업 보고 + 의사결정 요청
Smoke 학습 완주 — 본 학습 진입 전 결정사항 정리
발표자 · junsang
2026-05-20 · 약 15분

## Slide 2
Agenda
오늘 다룰 내용
Part 1
한 일 — 카메라 복구 / PX4 디버그 / SAC 5k smoke
약 3분
Part 2
의사결정 — 본 학습 진입 전 결정사항 12개
약 10분
Part 3
핵심 메시지 & Next Steps
약 2분
핵심 메시지
Smoke 완주로 인프라 검증 완료. 본 학습 진입 전 reward scale / drop action / gamma 세 개를 회의에서 결정.
Drone-Bombard · 2026-05-20 · junsang
2 / 26

## Slide 3
PART 1
내가 한 일
카메라 복구 → PX4 디버그 → SAC 5k smoke 완주
Drone-Bombard · 2026-05-20 · junsang
3 / 26

## Slide 4
1. 카메라 파이프라인 복구
Gazebo 토픽은 떴는데 데이터가 흐르지 않음
원인
• World SDF 에 Sensors 플러그인 누락
(gz::sim::systems::Sensors, ogre2)
• RL 안정성/GPU 부담 회피 차원에서
의도적으로 빠져 있었음
• 카메라 센서는 모델 SDF 에 있어 토픽은
뜨지만 프레임이 생성되지 않음
해결 — World 파일 분리
• x_marker_world.sdf → RL 전용 (유지)
• x_marker_world_vision.sdf → 신규
(Sensors + ogre2 추가)
• <world name=> 는 동일하게 유지
(PX4_GZ_WORLD / IMU bridge 호환)
• launch 파일 3군데 (196, 204, 321) 수정
[선택 기록]
World 분리 vs in-place 토글 → 분리 선택
결과
✓ target found 동작 / payload 분리 성공
✓ vision 미션과 RL 학습이 같은 인프라에서 분기 가능
Drone-Bombard · 2026-05-20 · junsang
4 / 26

## Slide 5
2. ROS2 install 캐시 함정 발견
디버그 한 사이클을 통째로 날린 후 발견한 함정
발견 경위
• src/ 편집 후 ros2 launch 했는데도 옛 동작 반복
• 원인: ros2 launch / ros2 run 은 install/ 의 카피본을 읽음
• colcon build 가 --symlink-install 없이 돌아 있어서 install/ 가 실제 파일 복사본
대응 (메모리에 영구 기록)
(1) src 편집 후 install 쪽에 docker cp 로 동기화
(2) 향후 빌드 시 --symlink-install 권장:
colcon build --symlink-install
(3) 메모리 파일 작성 → feedback_ros2_install_cache.md
(다음 세션에서 자동으로 이 함정 회피)
Drone-Bombard · 2026-05-20 · junsang
5 / 26

## Slide 6
3. PX4 SITL airframe 누락 — 진단
"Timed out waiting for PX4 readiness (90s)" 만 출력하던 silent failure
증상
• 학습 켜면 90초 후 timeout 만 출력하고 죽음
• PX4 stdout/stderr 가 /dev/null 로 흘러 진짜 원인 안 보임
진단 — 임시 patch 로 stderr 캡처
drone_drop_env.py:1131 px4_log = open('/tmp/px4.log', 'w')
발견된 에러
ERROR [init] Unknown model gz_x500_bombard_r0
(not found by name on /opt/PX4-Autopilot/build/
px4_sitl_default/rootfs/etc/init.d-posix/airframes)
ERROR [px4] Startup script returned with return value: 256
Drone-Bombard · 2026-05-20 · junsang
6 / 26

## Slide 7
3. PX4 SITL airframe 누락 — 원인 & 해결
Source / Runtime 2단계 분리 구조의 함정
원인 — airframe 등록 2단계
소스 (ROMFS) — 모두 존재
4015_gz_x500_bombard (base)
4016_gz_x500_bombard_r0
4017_gz_x500_bombard_r1
4018_gz_x500_bombard_r2
4019_gz_x500_bombard_r3
런타임 (build/.../rootfs) — base 만!
4015_gz_x500_bombard (base)
← r0~r3 누락
→ 학습 코드: PX4_SIM_MODEL=gz_x500_bombard_r0
→ rcS 가 못 찾음 → 죽음
해결 옵션 비교
A
PX4 풀 재빌드 (make px4_sitl_default)
15~20분
영구
B
ROMFS → rootfs 로 4016~4019 cp
즉시
컨테이너 라이프타임
C
drone_drop_env.py 를 base 모델만 쓰도록
즉시
멀티 인스턴스 불가
[선택 기록] B 선택 (즉시 진행, 빠른 검증 우선)
[후속] 컨테이너 재생성 시 B 다시 적용 또는 A 로 영구화 — 메모리에 기록
Drone-Bombard · 2026-05-20 · junsang
7 / 26

## Slide 8
4. SAC 5,000-step Smoke 학습 완주
인프라 검증 완료
설정
total_timesteps : 5,000
use_vision : false
device : cuda (L4)
num_envs : 1
학습 측 지표
episodes : 12
fps : 22 → 37 (warmup 후 가속)
duration : ~135 초
n_updates : 4499
ent_coef : 1.0 → 0.376 (자동 감소 = 정상)
ep_rew_mean : -874 → -936 → -860
환경 측 지표 (WandB)
drop_count : 1
drop_error_actual_m : 23.95 m
mean_d_impact : 29.02 m
mean_d_xy : 28.59 m
mean_rew_drop : 0 ← drop 시 보상 0
safety_violation_rate : 1.0 ← 초기 탐색
physics_glitch_count : 1
WandB Run : https://wandb.ai/junsanglee64/drone-bombard-sac/runs/0rho5l9f
산출물 : sac_drop_final.zip / sac_drop_5000_steps.zip / model.zip (3개, 각 3.2 MB)
Drone-Bombard · 2026-05-20 · junsang
8 / 26

## Slide 9
Part 1 마무리 — 결정 기록 & 정리
선택했던 내용과 마무리 작업
이번 세션에서 한 A/B/C 선택
World 분리 vs in-place
→ 분리 선택
use_vision
→ A 선택 (false — RL 안정성 우선)
Training 방식
→ C 선택 (notes 없이 그대로 실행)
Git 인증 처리
→ one-shot flag (글로벌 config 변경 X)
PX4 airframe rootfs sync
→ B 선택 (ROMFS→rootfs cp, 즉시 처리)
Smoke 중간 patch 원복 vs 끝까지
→ 끝까지 두기 선택
정리 작업
✓ 임시 patch (PX4 stderr) 원복 — src + install
✓ /tmp/px4.log 삭제 (1.3 GB)
✓ 메모리 4개 + 가이드 txt + 본 회의자료 작성
Drone-Bombard · 2026-05-20 · junsang
9 / 26

## Slide 10
PART 2
의사결정 필요 사항
본 학습 진입 전 — 12개 항목 (HIGH 3, MEDIUM 3, LOW 6)
Drone-Bombard · 2026-05-20 · junsang
10 / 26

## Slide 11
Part 2 — 의사결정 항목 한 눈에
우선순위와 영향 범위
H1
Reward Scale 평탄화
H2
Drop Action 설계 충돌
H3
Gamma vs Episode Length
M1
Replay Buffer Size
M2
gradient_steps (sample reuse)
M3
total_timesteps (본 학습 길이)
L1
action_yaw_scale
L2
num_envs (멀티 인스턴스)
L3
learning_starts
L4
Observation 정규화 클립
L5
Policy 아키텍처 (frame stack/LSTM)
L6
EvalCallback 추가
(HIGH 3개만 결정해도 본 학습 진입 가능. MEDIUM/LOW 는 시간 보고 선택)
Drone-Bombard · 2026-05-20 · junsang
11 / 26

## Slide 12
H1. Reward Scale 평탄화
의사결정 필요
🔴 HIGH
문제 / 현황
step reward 는 ±0.5, terminal 은 +100/-50 → Critic 신경망 하나가
두 영역을 동시에 fit 해야 함.
• drop jackpot : +100 · instability : -50 · w_drop_base · exp(…) : 최대 +50
• 결과 : Q variance 증가 → actor 가 noisy Q 에 끌려 unstable
• 이번 5k 학습에서 actor_loss 가 -3 → -21 로 급변한 것도 이 영향 가능
옵션
A
Terminal 만 축소 (w_drop_base 50→20, jackpot 100→30, instability 50→15)
✓ 권장
B
전체 normalize — step reward 0.1~1 범위에 맞추고 terminal 도 동일 스케일
C
VecNormalize(norm_reward=True) — SB3 표준 래퍼
결정 : ☐ A ☐ B ☐ C ☐ 현재 유지
참고 · A 적용 후 10k smoke 로 critic_loss 안정성 확인 → 안 잡히면 B
Drone-Bombard · 2026-05-20 · junsang
12 / 26

## Slide 13
H2. Drop Action 설계 충돌
의사결정 필요
🔴 HIGH
문제 / 현황
action[4] (manual drop trigger) 과 auto_drop_threshold=2.0 (CCIP 자동 drop) 이
동시에 활성. 두 시그널이 충돌해서 SAC 가 action[4] 의 gradient 를 거의 못 받음.
• 5k smoke 결과 : drop_count = 1 / mean_rew_drop = 0
• action[4] 의 gradient sample 수 : 12개 에피소드 × 평균 1회 = ~12개
• 결과적으로 SAC 가 action[4] 를 무시 중 (worst case)
옵션
A
action[4] 제거 — drop 은 auto-only. action space 4-d 축소 (가장 깔끔)
✓ 권장
B
auto_drop 비활성화 — manual 만. 진짜 drop policy 학습 (어렵지만 정통)
C
Mixed action space — SAC native 미지원, SAC-Discrete 또는 PPO 로 변경
결정 : ☐ A ☐ B ☐ C ☐ 현재 유지
참고 · CCIP 정확도가 충분하다는 전제하에 A 가 가장 안전. 빠른 검증 가능.
Drone-Bombard · 2026-05-20 · junsang
13 / 26

## Slide 14
H3. Gamma vs Episode Length 미스매치
의사결정 필요
🔴 HIGH
문제 / 현황
gamma = 0.99, max_steps = 500
0.99^500 ≈ 0.0066 (사실상 0)
0.99^100 ≈ 0.366 → effective horizon ≈ 100 step
드론이 timestep 300 에서 drop 한다면 timestep 0~50 행동의 영향은
0.99^250 ≈ 0.08 → 거의 0. 장기 maneuvering credit assignment 끊김.
옵션
A
gamma 0.99 → 0.995 (effective horizon ≈ 200)
✓ 권장
B
gamma 0.99 → 0.999 (effective horizon ≈ 1000, 더 공격적)
C
max_steps 500 → 200 (환경 측에서 horizon 단축)
결정 : ☐ A ☐ B ☐ C ☐ 현재 유지
참고 · gamma 올리면 Q variance 증가 → H1 (reward scale) 같이 적용해야 함
Drone-Bombard · 2026-05-20 · junsang
14 / 26

## Slide 15
M1. Replay Buffer Size
의사결정 필요
🟡 MEDIUM
문제 / 현황
현재 buffer_size = 100,000
• 5k smoke 에는 충분
• 본 학습 1M step → 마지막 100k 만 남음 → 초기 다양성 데이터 잊혀짐
• catastrophic forgetting 위험
옵션
A
500,000 (50% 보존)
✓ 권장
B
1,000,000 (전체 보존, RAM 확인 필요)
결정 : ☐ A ☐ B ☐ 현재 유지
참고 · A 부터 시작 → RAM 여유 있고 학습 안정적이면 B
Drone-Bombard · 2026-05-20 · junsang
15 / 26

## Slide 16
M2. gradient_steps — 데이터 재사용
의사결정 필요
🟡 MEDIUM
문제 / 현황
현재 gradient_steps = 1
• yaml 주석에 이미 "Week 3 HP tuning: try 2" 적혀 있음
• off-policy 의 장점인 sample reuse 를 못 살리는 중
• 환경 step 이 비싼 우리 환경 (fps 22~37) 에서 특히 손해
옵션
A
2 (yaml 주석의 시도값)
B
4 (일반적인 UTD ratio)
✓ 권장
C
8 (공격적; critic stability 모니터링 필요)
결정 : ☐ A ☐ B ☐ C ☐ 현재 유지
참고 · critic_loss 폭주 안 하면 유지, 폭주하면 A 로 후퇴
Drone-Bombard · 2026-05-20 · junsang
16 / 26

## Slide 17
M3. total_timesteps — 본 학습 길이
의사결정 필요
🟡 MEDIUM
현황 & 시간 추정
• 현재 5000 (smoke 용), 이전 1,000,000
• fps 22~37 기준 1M step ≈ 7~12시간
• gradient_steps=4 적용 시 더 길어짐 (학습 시간 ≈ 1.3~1.5배)
옵션
200k
약 1.5~2.5h
초기 정책 형태 확인 정도
500k
약 4~6h
수렴 추세 보기엔 충분
1M
약 7~12h
표준적인 본 학습 길이 (이전 기본값)
2M
약 14~24h
충분히 수렴, 야간 / 주말 돌리기
결정 : ☐ 200k ☐ 500k ☐ 1M ☐ 2M ☐ 그 외 (_______)
Drone-Bombard · 2026-05-20 · junsang
17 / 26

## Slide 18
L1. action_yaw_scale
의사결정 필요
🟢 LOW
문제 / 현황
현재 : vx 15.0 / vy 5.0 / vz 3.0 / yaw 1.0 rad/s
• yaw 1.0 rad/s 는 매우 느린 회전 (한 바퀴 ≈ 6.3초)
• 빠른 maneuver 학습이 어려움
• 의도적 제약인지 미튜닝인지 확인 필요
옵션
A
그대로 1.0 — 의도적이라면 유지
✓ 권장
B
2.0 (한 바퀴 ≈ 3초)
C
3.0 (한 바퀴 ≈ 2초, 공격적 maneuver 가능)
결정 : ☐ A ☐ B ☐ C ☐ 현재 유지
참고 · 우선 본 학습 결과 보고 정책의 yaw 명령이 포화되는지 관찰
Drone-Bombard · 2026-05-20 · junsang
18 / 26

## Slide 19
L2. num_envs — 멀티 인스턴스 학습
의사결정 필요
🟢 LOW
문제 / 현황
현재 num_envs = 1. yaml 주석은 "multi-env Gazebo lockstep overhead > benefit"
• 인프라 코드는 r0~r3 4개 지원 (이번 세션의 airframe rootfs 동기화도 이 때문)
• 실제 SubprocVecEnv 로 wall-clock 측정한 적 있는지 불분명
• multi 가 정말 손해라면 r1~r3 자체를 제거하는 것도 선택
옵션
A
num_envs=1 유지 — 이미 검증된 결론 (단순)
✓ 권장
B
num_envs=2 또는 4 로 wall-clock 재측정 — 인프라 활용
C
r1~r3 airframe 제거 — 멀티 안 쓰면 불필요한 부담
결정 : ☐ A ☐ B ☐ C ☐ 현재 유지
참고 · 본 학습 후 재검토. 지금은 변수 늘리지 않음.
Drone-Bombard · 2026-05-20 · junsang
19 / 26

## Slide 20
L3. learning_starts — 무작위 탐색 길이
의사결정 필요
🟢 LOW
문제 / 현황
현재 learning_starts = 1000
• smoke 학습에서 safety_violation_rate = 1.0 이 5k 내내 유지
• 초반 무작위 행동이 너무 자주 crash / overspeed 일으킴
• critic 이 "이 상태는 무조건 나쁘다" 로 학습할 위험
옵션
A
1k 유지 — H1 reward scale 평탄화하면 자동 완화될 가능성
✓ 권장
B
5k (현재의 5배)
C
10k (충분한 초기 탐색)
결정 : ☐ A ☐ B ☐ C ☐ 현재 유지
참고 · H1 적용 후 재관찰. violation rate 안 떨어지면 B
Drone-Bombard · 2026-05-20 · junsang
20 / 26

## Slide 21
L4. Observation 정규화 클립
의사결정 필요
🟢 LOW
문제 / 현황
현재 : obs[15] = d_impact / 50m, obs[16] = t_f / 10s
• 50m 또는 10s 초과 시 1.0 이상 값이 들어감 (clip 없음)
• 실제 학습 초반 (드론이 멀리 있을 때) 자주 발생
• policy 입력 분포가 학습 후반과 달라져 generalization 약화 가능
옵션
A
np.clip(obs, -1, 1) 추가 — 가장 안전
✓ 권장
B
스케일 키워서 saturation 더 멀게 (예: /100m, /20s)
결정 : ☐ A ☐ B ☐ 현재 유지
참고 · MLP policy 의 입력 안정성 확보 차원에서 안전 처리
Drone-Bombard · 2026-05-20 · junsang
21 / 26

## Slide 22
L5. Policy 아키텍처 — 시계열 정보
의사결정 필요
🟢 LOW
문제 / 현황
현재 : MlpPolicy [256, 256]
• observation 에 velocity 가 있어 1차 미분 정보는 있음
• 하지만 윈도우 정보 (가속도 추세, 진동 패턴 등) 없음
• 비행체 dynamics 학습엔 한계 가능
옵션
A
현재 유지 — 본 학습 결과 보고 결정
✓ 권장
B
Frame Stacking (n_stack=4) — 단순한 시계열 정보 추가
C
sb3-contrib RecurrentSAC (LSTM) — 정통 시계열 정책
결정 : ☐ A ☐ B ☐ C ☐ 현재 유지
참고 · MLP 기준 baseline 본 학습 결과 확정 후 검토
Drone-Bombard · 2026-05-20 · junsang
22 / 26

## Slide 23
L6. EvalCallback 추가
의사결정 필요
🟢 LOW
문제 / 현황
현재 : evaluate.py 가 별도 스크립트
• 학습 도중 deterministic eval 주기적 측정이 없음
• best_model 폴더에 들어가는 게 진짜 best 인지 확인 어려움
• 학습 끝나고 별도 evaluate.py 돌려야 검증 가능
옵션
A
EvalCallback 추가 — 학습 중 주기적 deterministic eval
✓ 권장
B
별도 스크립트 유지 — 현재 워크플로 변경 없음
결정 : ☐ A ☐ B ☐ 현재 유지
참고 · 본 학습이 길수록 (1M+) 가치가 큼. 5k smoke 결과로는 판단 어려움.
Drone-Bombard · 2026-05-20 · junsang
23 / 26

## Slide 24
L7. PX4 airframe rootfs 영구 처리 (인프라)
의사결정 필요
🟢 LOW
문제 / 현황
현재 : ROMFS → rootfs 로 cp 적용 (B 옵션 — 컨테이너 라이프타임만 유효)
• docker rm 또는 PX4 폴더 make clean 시 r0~r3 다시 사라짐
• 컨테이너 재생성 시마다 수동 cp 필요 (가이드 txt 에는 적혀 있음)
옵션
A
make px4_sitl_default 한 번 돌려 영구화 (15~20분)
✓ 권장
B
Dockerfile 또는 entrypoint 에 cp 단계 추가
C
현재대로 매번 수동 cp — 가이드 문서 의존
결정 : ☐ A ☐ B ☐ C ☐ 현재 유지
참고 · 다음 컨테이너 재생성 시점에 같이 처리하는 게 자연스러움
Drone-Bombard · 2026-05-20 · junsang
24 / 26

## Slide 25
회의 흐름 제안
발표 5분 + 의사결정 10분 가정
0:00
Part 1 — 카메라 복구 / PX4 디버그 / SAC smoke (3분)
3:00
Part 2 인트로 — 의사결정 12개 한 눈에 (1분)
4:00
🔴 H1 Reward Scale 평탄화 → 결정 (2분)
6:00
🔴 H2 Drop Action 설계 → 결정 (2분)
8:00
🔴 H3 Gamma → 결정 (1분)
9:00
🟡 M3 total_timesteps → 결정 (1분)
10:00
🟡 M1/M2 + 🟢 L 시리즈 → 시간 남는 만큼 (3~4분)
14:00
마무리 — 결정 사항 요약 (1분)
Drone-Bombard · 2026-05-20 · junsang
25 / 26

## Slide 26
마무리
핵심 메시지
Smoke 완주로 인프라는 검증 완료.
본 학습 진입 전 reward scale / drop action / gamma
세 개를 결정하면 됩니다.
결정 후 즉시 진행할 작업
1. hyperparams.yaml 갱신 (src + install 양쪽)
2. 10~20k smoke 두 번 (현재 / 적용) → critic_loss · actor_loss 기울기 비교
3. 안정성 확인 후 본 학습 진입
감사합니다.
Drone-Bombard · 2026-05-20 · junsang
26 / 26