## Slide 1
Drone-Bombard-Simulation
권장값 적용 + 검증 완료
본 학습 진입 승인 + Drop sparse signal 후속 결정
발표자 · junsang
2026-05-20 · 약 15분 · v2 (검증 후 갱신)

## Slide 2
Agenda
이번 갱신: 권장값 검증 완료 데이터 + N1 신규 안건
Part 1
한 일 — 카메라/PX4/SAC 5k smoke
약 3분
Part 1+
권장값 적용 + 10k smoke 검증 결과 (NEW)
약 3분
Part 2
남은 의사결정 — M3, L7, N1 (NEW)
약 7분
Part 3
본 학습 승인 + Next Steps
약 2분
핵심 메시지 (갱신본)
권장값 적용 후 10k smoke 에서 ep_rew_mean 단조 개선 + drop 정밀도 38% 향상 확인.
본 학습 1M 진입 OK 받기 + drop sparse signal (N1) 후속 방향만 결정.
Drone-Bombard · 2026-05-20 · junsang · v2 (검증 후)
2 / 17

## Slide 3
PART 1
내가 한 일
카메라 복구 → PX4 디버그 → SAC 5k smoke → 권장값 적용 → 10k 검증
Drone-Bombard · 2026-05-20 · junsang · v2 (검증 후)
3 / 17

## Slide 4
1. 카메라 파이프라인 복구
Sensors 플러그인 누락 → world 분리
원인
• World SDF 에 gz::sim::systems::Sensors 누락 (의도적, RL 안정성)
• 모델엔 카메라 센서 있지만 렌더 엔진 없어 프레임 안 생성
• Gazebo 토픽만 뜨고 데이터 안 흐름
해결 — World 분리
• x_marker_world.sdf → RL 전용 (유지)
• x_marker_world_vision.sdf → 신규 (Sensors+ogre2)
• <world name=> 동일 유지 (PX4_GZ_WORLD 호환)
• launch 파일 3군데 path 수정
[선택] World 분리 vs in-place 토글 → 분리 선택
결과
✓ target found 동작 / payload 분리 성공
✓ vision 미션과 RL 학습이 같은 인프라에서 분기 가능
Drone-Bombard · 2026-05-20 · junsang · v2 (검증 후)
4 / 17

## Slide 5
2. PX4 SITL airframe 누락 — 진단 & 해결
Silent failure → stderr 캡처로 원인 파악 → B 옵션 적용
증상 → 진단 → 원인
• 학습 켜면 90초 후 "Timed out waiting for PX4 readiness" 만 뱉고 죽음
• PX4 stderr 가 /dev/null → silent fail. 임시로 /tmp/px4.log 캡처
• 발견: ERROR [init] Unknown model gz_x500_bombard_r0 (not found in rootfs)
• PX4 airframe 2단계 구조: ROMFS(소스) 에는 r0~r3 있음 / rootfs(런타임) 에는 base 만
옵션 비교 + 선택
A
PX4 풀 재빌드 (make px4_sitl_default)
15~20분
영구
B
ROMFS → rootfs 로 4016~4019 cp
즉시
컨테이너 라이프타임 (선택)
C
drone_drop_env.py 를 base 모델만 쓰도록
즉시
멀티 인스턴스 불가
[선택] B 진행 (빠른 검증). 컨테이너 재생성 시 A 로 영구화 — L7 안건.
Drone-Bombard · 2026-05-20 · junsang · v2 (검증 후)
5 / 17

## Slide 6
3. SAC 5k Smoke (초기) — 인프라 검증
권장값 적용 전 baseline
설정
total_timesteps : 5,000
use_vision : false
device : cuda
gamma 0.99 / buffer 100k / grad_steps 1
결과
episodes : 12
ep_rew_mean (마지막) : -874 → -936 → -860
drop_count : 1
drop_error_actual_m : 23.95 m
safety_violation_rate : 1.0
ent_coef (종료) : 0.376
발견 (회의 자료 v1 의 12개 안건 도출)
• ep_rew_mean 평탄/악화 — 학습 신호 약함
• drop_count = 1 — drop signal sparse (이후 두 번 더 확인됨)
• safety_violation_rate = 1.0 — 초반 탐색 과다
• terminal reward (jackpot +100, instability -50) vs step reward (~±0.5) 격차
Drone-Bombard · 2026-05-20 · junsang · v2 (검증 후)
6 / 17

## Slide 7
4. 권장값 적용 — H1/H2/H3/M1/M2 (NEW)
10k smoke 검증 전 모든 권장값 일괄 적용
NEW
✅ H1
Reward Scale 축소
w_drop_base 50→20 · jackpot 100→30 · instability 50→15
✅ H2
Drop Action 제거
action_space Box(5,) → Box(4,). CCIP auto-drop 만 활성
✅ H3
Gamma
0.99 → 0.995 (effective horizon ~100 → ~200)
✅ M1
Replay Buffer
100,000 → 500,000 (catastrophic forgetting 방지)
✅ M2
gradient_steps
1 → 4 (off-policy sample reuse)
✅ L4
Observation Clip
이미 적용되어 있었음 (np.clip(0,1) on obs[15], obs[16])
✅ L6
EvalCallback
BestModelCallback 이 부분 역할. sim cost 2배 우려로 별도 env 추가는 보류
백업 : /home/juns/backup_2026-05-20_drone-bombard/ (77MB) — 되돌리기 가능
Drone-Bombard · 2026-05-20 · junsang · v2 (검증 후)
7 / 17

## Slide 8
5. 10k Smoke — 학습 곡선 (NEW)
권장값 효과: ep_rew_mean 단조 개선 / critic 안정 / actor 가속
NEW
step
ep_rew_mean
Δrew
critic_loss
actor_loss
2,000
-1,340
—
11.4
-21.9
4,000
-823
+517
49.1
-17.2
5,540
-686
+137
38.1
-22.6
7,381
-607
+79
41.6
-67.1
9,133
-511
+96
32.9
-82.3
10,000
완주
추세 평가
✅ ep_rew_mean : -1,340 → -511 (Δ+829, 단조 개선) — 이전 5k smoke 는 같은 step 수에서 -874→-936 평탄/악화
✅ critic_loss : 11.4 → 49.1 → 32.9 — 일시적 폭주 후 안정화. M2 (gradient_steps=4) 안전성 확인.
△ actor_loss : -21.9 → -82.3 깊어졌지만 가속률 감소 (Δ-44 → Δ-15) → 곧 수렴 신호
ent_coef : 0.174~0.221 (5k smoke 종료 0.376보다 더 결정론적) / n_updates : 32,528 (5k 의 7.2배)
Drone-Bombard · 2026-05-20 · junsang · v2 (검증 후)
8 / 17

## Slide 9
6. 10k Smoke — 환경 측 지표 비교 (NEW)
Drop 정밀도 38% 향상 — 가장 강한 데이터 포인트
NEW
지표
이전 5k
이번 10k
평가
drop_error_actual_m
23.95 m
14.87 m
✅ 38% 개선
safety_violation_rate
1.0
0.0
✅ 좋음
drop_count
1
1
⚠ 여전히 sparse → N1
mean_rew_drop
0
0
⚠ drop 보상 묻힘 → N1
ep_rew_mean (마지막)
-860
-511
✅ +349 개선
ent_coef (종료)
0.376
0.221
✅ 더 결정론적
핵심 발견
H2 가 "한 번의 drop 정확도" 는 크게 끌어올렸지만, drop 자체가 한 번뿐인 sparse 문제는 남음 → 새 안건 N1
Drone-Bombard · 2026-05-20 · junsang · v2 (검증 후)
9 / 17

## Slide 10
Part 1 마무리 — 결정 기록 & 적용 완료
선택 사항 6개 + 권장값 5개 적용
World 분리 vs in-place
→ 분리 선택
use_vision
→ A 선택 (false)
Training 방식
→ C 선택 (notes 없이)
Git 인증 처리
→ one-shot flag
PX4 airframe rootfs sync
→ B 선택 (cp)
Smoke 끝까지 vs 중간 원복
→ 끝까지 두기
권장값 적용 시점
→ 회의 전 일괄 (NEW)
smoke 길이
→ 10,000 step (NEW)
Wandb 모드
→ Offline + Incremental Sync (NEW)
L6 EvalCallback
→ 현 상태 유지 + 주석 보강
H2 action[4]
→ 제거 — 4-d action
L7 PX4 영구화
→ 나중에 — M3 후 결정
정리 작업
✓ 임시 patch (PX4 stderr) 원복
✓ /tmp/px4.log 1.3 GB 삭제
✓ 백업 폴더 생성 (/home/juns/backup_2026-05-20_drone-bombard/)
✓ incremental sync 스크립트 가동 (10분 주기)
✓ 회의자료 v2 갱신 (slides + notes)
Drone-Bombard · 2026-05-20 · junsang · v2 (검증 후)
10 / 17

## Slide 11
PART 2
남은 의사결정
H1~M2 (적용 완료) + 본 학습 결정 (M3 / L7) + 신규 안건 (N1)
Drone-Bombard · 2026-05-20 · junsang · v2 (검증 후)
11 / 17

## Slide 12
Part 2 — 의사결정 status 한 눈에
✅ 적용 완료 + ❓ 결정 필요 + ⚠ 신규 안건
✅
H1
Reward Scale 평탄화
검증됨
✅
H2
Drop Action 제거
검증됨
✅
H3
Gamma 0.995
검증됨
✅
M1
Buffer Size 500k
적용
✅
M2
gradient_steps 4
검증됨
❓
M3
total_timesteps (본 학습 길이)
결정 필요
✅
L4
Observation Clip
이미 적용
✅
L6
EvalCallback (현 상태 유지)
유지 결정
❓
L7
PX4 airframe 영구화
시점 결정
⚠
N1
Drop Sparse Signal (신규)
후속 옵션 결정
—
L1
yaw_scale (보류)
본 학습 후 재검토
—
L2
num_envs (1 유지)
결정 유지
Drone-Bombard · 2026-05-20 · junsang · v2 (검증 후)
12 / 17

## Slide 13
M3. total_timesteps — 본 학습 길이
권장값 검증 끝났으니 본 학습 진입 — 어느 길이로?
🟡 결정 필요
현황 (10k smoke 기준 시간 추정)
• 10k smoke 결과 fps ≈ 25~28 (gradient_steps=4 효과로 5k smoke 의 37 보다 느려짐)
• ep_rew_mean -1,340 → -511 단조 개선. 본 학습 더 길게 가면 +0 영역 진입 추세
• drop_count 는 자연히 늘어날지 여부 (N1 의 D 옵션) 도 본 학습 길이로 검증 가능
옵션 (시간은 fps=25 기준)
200k
약 2.2 h
초기 정책 형태 확인 + N1 가설 1차 검증
500k
약 5.5 h
수렴 추세 보기엔 충분. 반나절 학습.
1M
약 11 h
표준 본 학습 길이. 야간 1회
2M
약 22 h
충분히 수렴. 주말 학습.
결정 : ☐ 200k ☐ 500k ☐ 1M ☐ 2M ☐ 그 외 (_______)
Drone-Bombard · 2026-05-20 · junsang · v2 (검증 후)
13 / 17

## Slide 14
L7. PX4 airframe rootfs 영구 처리
의사결정 필요
🟢 시점 결정
문제 / 현황
현재 ROMFS → rootfs cp (B 옵션) — 컨테이너 라이프타임만 유효
• docker rm 또는 PX4 폴더 make clean 시 r0~r3 다시 사라짐
• 매번 수동 cp 필요 (가이드 txt 에는 적혀 있음)
• 본 학습 시작 전후 어느 시점에 영구화 할지 정하면 됨
옵션
A
지금 make px4_sitl_default 돌림 (15~20분 — 본 학습 진입 전)
✓ 권장
B
Dockerfile / entrypoint 에 cp 단계 추가
C
본 학습 끝난 후 수동 cp 그대로 (가이드 문서 의존)
결정 : ☐ A ☐ B ☐ C ☐ 현재 유지
참고 · 본 학습 진입 전 15~20분 들여 영구화하는 게 가장 자연스러움
Drone-Bombard · 2026-05-20 · junsang · v2 (검증 후)
14 / 17

## Slide 15
N1. Drop Sparse Signal (NEW 안건)
10k smoke 검증 중 새로 부각된 한계
NEW
발견
• 10k smoke 와 이전 5k smoke 모두 drop_count = 1, mean_rew_drop = 0
• H2 (action[4] 제거) 는 "한 번 drop 의 정확도" 만 끌어올림 (23.95→14.87m)
• Drop 자체가 한 번뿐인 sparse 문제는 그대로
• 원인 : 학습 초반 d_impact 평균 122m → CCIP threshold (2m) 못 닿음 → drop 안 발생
후속 옵션
A
Curriculum threshold — auto_drop 0~50k 동안 10m → 50k~ 부터 2m
B
d_impact reward 강화 — w_impact 2→5, k_impact 0.05→0.1
C
Terminal reward 시간적 분할 — 구현 복잡
D
본 학습 1M 그대로 — drop_count 자연 증가 관찰
✓ 권장
결정 : ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D 권장 ☐ 그 외 (_______)
Drone-Bombard · 2026-05-20 · junsang · v2 (검증 후)
15 / 17

## Slide 16
회의 흐름 제안 (v2)
발표 6분 + 의사결정 8분 + 마무리 1분 — 약 15분
0:00
Part 1 — 카메라 / PX4 / 5k smoke (3분)
3:00
Part 1+ — 권장값 적용 + 10k smoke 검증 결과 (3분, NEW)
6:00
Part 2 overview — 적용 완료 ✅ 다섯 항목 빠르게 (1분)
7:00
🟡 M3 total_timesteps — 본 학습 길이 (2분)
9:00
🟢 L7 PX4 영구화 — 시점 (1분)
10:00
⚠ N1 Drop Sparse Signal — 후속 옵션 (3분, NEW)
13:00
마무리 — 본 학습 진입 승인 + N1 합의 (1분)
14:00
Q&A
Drone-Bombard · 2026-05-20 · junsang · v2 (검증 후)
16 / 17

## Slide 17
마무리
핵심 메시지 (v2)
권장값 (H1+H2+H3+M1+M2) 적용 후 10k smoke 검증 완료.
ep_rew_mean 단조 개선 (-1,340 → -511)
drop 정밀도 38% 향상 (23.95m → 14.87m)
본 학습 1M 진입 OK + N1 (drop sparse) 후속만 결정.
결정 후 즉시 진행할 작업
1. hyperparams.yaml total_timesteps M3 값으로 갱신 (src+install 동기화)
2. N1 결정에 따라 추가 hyperparams 조정 (A/B 선택 시)
3. tmux 세션 안에서 본 학습 시작 (drone_sim_tmux_training_guide.txt 참조)
4. WandB Incremental Sync 그대로 가동 (10분 주기)
감사합니다.
Drone-Bombard · 2026-05-20 · junsang · v2 (검증 후)
17 / 17