## Slide 1
Drone-Bombard-Simulation
강화학습 기반 드론 정밀투하 — 현황 보고
2026-05-25

## Slide 2
프로젝트 개요
목표
ROS2 + Gazebo + PX4 시뮬레이션 환경
SAC 강화학습으로 드론 정밀투하 정책 학습
고정 타겟 (11m, 10m) ENU 좌표
시뮬레이션 환경
Gazebo Harmonic (Docker)
PX4 SITL 비행제어
Stable-Baselines3 SAC
에이전트 설계
관측 (17차원)
위치, 속도, 각속도, 타겟 상대좌표
CCIP 예측 낙하점, 탄착 예상시간
행동 (5차원)
vx, vy, vz, yaw rate, 투하 결정
학습 규모
150k~200k step / 약 1,000~1,500 에피소드
에피소드 1회 = 최대 500 step (~25초)
20Hz 제어 루프

## Slide 3
어떤 문제들을 겪었는가
총 7회 학습을 거치며 세 가지 유형의 실패를 경험했다.
유형 1: 인프라 결함
CCIP 예측 1m vs 실제 14.87m
→ 14m 체계적 오차
원인: spin thread crash로
ROS2 콜백 freeze, CCIP 오염
해결: jekyun_v2 인프라 패치
→ 오차 해소 확인 ✓
유형 2: Critic 발산
critic loss 17,000 (정상 ~100)
→ 정책 완전 붕괴
원인: gradient_steps=4와
큰 터미널 보상(+350) 충돌
해결: gradient_steps 4 → 1
→ critic 안정화 확인 ✓
유형 3: 정밀도 정체 ★
drop은 발생 (220회/112k step)
→ 오차 13m에서 수렴, 개선 없음
→ 성공(≤0.5m) 0회
근본 원인 4가지:
① 보상이 정밀도에 둔감
② 보상 스케일 과대
③ auto-drop이 학습 차단
④ 종료 조건 부족

## Slide 4
보상 함수 — 4-Layer 구조
Layer 1: 안전
매 step · 에피소드 종료
crash -50
overspeed -30
뒤집힘 -30
스케일 축소 ↓
이전 -100~-50
현재 -50~-30
Layer 2: 안정
매 step · 변경 없음
시간 지연 -0.05
기체 불안정 -0.05
급격 조작 -0.05
변경 없음
안정적으로 동작 중
Layer 3: 접근
매 step · 변경 없음
거리 감소 보상 +0.5
방향 정렬 +0.7
CCIP 정확도 +0.4
speed_gate로
제자리 보상 축적 차단
신호 자체는 정상.
Layer 4가 덮어버린 게 문제
Layer 4: 투하 ★
drop 시점 · 핵심 변경
proximity bonus
precision (k2 강화)
예측 정확도 bonus
jackpot
이번 Round 1의
핵심 변경 대상
→ 다음 슬라이드 상세
Layer 1~3은 매 step, Layer 4는 투하 시점에 한 번 부여

## Slide 5
투하 보상 — 이전 설계의 문제
이전 수식
R4 = 150 + 100 × exp(-0.3 × d_error) + 100 × [d_error ≤ 0.1m]
무엇이 문제였나
bonus 150 → drop만 하면 무조건 지급
k2=0.3 → decay가 완만해서
15m drop과 5m drop의 차이가 겨우 21
이미 150을 확보한 에이전트 입장에서
21을 더 얻으려 위험을 감수할 이유가 없다
터미널 범위 -100~+350 →
매 step 접근 신호를 critic이 무시
d_error | 보상 | 비고
0m | 350 | jackpot 포함
5m | 172 | 
10m | 155 | 
15m | 151 | ← 학습 수렴점
50m | 150 | ← bonus만으로 충분
0m(350)과 50m(150)의 차이: 겨우 2.3배

## Slide 6
투하 보상 — Round 1 재설계
현재 수식
R4 = 30 × exp(-0.3 × d_xy) proximity bonus
+ 100 × exp(-0.5 × d_error) 정밀도
+ 20 × exp(-0.1 × |d_impact − d_error|) 예측 정확도
+ 50 × [d_error ≤ 0.1m] jackpot
① Bonus → 거리 의존형
정액 150 → 30×exp(-0.3×d_xy)
d_xy 50m → bonus ≈ 0
d_xy 14m → bonus = 0.5
d_xy 5m → bonus = 6.7
d_xy 3m → bonus = 12.2
d_xy 0m → bonus = 30
가까이 가야 보상을 받는다
② 정밀도 decay 강화
k2: 0.3 → 0.5
d_error 5m: 22 → 8.2 (3배↓)
d_error 10m: 5 → 0.7 (7배↓)
d_error 15m: 1 → 0.06 (17배↓)
5m와 15m는
완전히 다른 결과라는 신호
③ 예측 정확도 bonus 신규
20 × exp(-0.1 × |gap|)
gap = |d_impact − d_error|
CCIP 예측과 실제 오차의 차이
CCIP를 신뢰할 수 있는
상황에서 투하하도록 유도

## Slide 7
투하 보상 — 이전 vs 현재 비교
d_error | 이전 보상 | 현재 보상 | 변화
0m (jackpot) | 350 | 200 | 
1m | 224 | 111 | 
5m | 172 | 38 | 4.5배 ↓
10m | 155 | 31 | 5배 ↓
15m (수렴점) | 151 | 30 | 5배 ↓
50m (즉시 drop) | 150 | 6 | 25배 ↓
이전: 최고(0m) vs 최저(50m) = 350 vs 150 → 2.3배 차이 (둔감)
현재: 최고(0m) vs 최저(50m) = 200 vs 6 → 33배 차이 (민감)

## Slide 8
투하 메커니즘 — Auto-only → Hybrid
이전: 자동 투하만 존재
d_impact ≤ 10m → 즉시 자동 투하
에이전트가 투하 시점을 결정할 수 없음
예측 낙하점이 10m 안에 처음 진입하는
순간 강제로 drop이 발동
"더 가까이 가서 정밀하게" 전략이
구조적으로 불가능
action[4] (투하 행동)가
학습에 전혀 기여하지 못함
현재: 하이브리드 투하
수동 = action[4] > 0.5 AND step ≥ 10
자동 = d_impact ≤ 2.0m (안전망)
에이전트가 직접 투하 시점을 결정
step ≥ 10: 이륙 직후 무의미 투하 방지
자동 2m: 최소한의 안전망
proximity bonus와 결합:
멀리서 즉시 투하 → 보상 ≈ 0
가까이 가서 투하 → 보상 최대
WandB에서 수동/자동 비율 추적
→ 수동↑ = 에이전트가 학습 중인 증거

## Slide 9
에피소드 종료 조건 정비
이전의 문제
지면에 닿아 바운스해도 종료되지 않음
타겟 반대 방향으로 날아가도 500 step 대기
→ 무의미한 에피소드로 학습 시간 낭비
조건 | 기준 | 페널티 | 비고
ground contact | 고도 < 0.5m (무조건) | -50 | 신규 ★
crash (저고도) | 고도 < 3m, step > 1 | -50 | 유예 축소
overspeed | 속도 > 20 m/s | -30 | 
ang_vel | 각속도 > 2.0 rad/s | -30 | 
inverted | roll/pitch > 60° | -30 | 
out_of_range | 타겟 거리 > 100m | -30 | 신규 ★
timeout | 500 step (drop 미발동) | -15 | 페널티 축소
추가된 조건
ground contact: 지면 바운스 제거
out_of_range: 역주행 에피소드 조기 종료
→ 학습 효율 향상

## Slide 10
학습 설정
파라미터 | 값 | 비고
learning_rate | 3e-4 | SAC 표준
buffer_size | 500,000 | 경험 보존 (100K→확대)
batch_size | 256 | 표준
gamma | 0.995 | horizon ≈ 200 step
gradient_steps | 1 | 4에서 발산 → 1로 복구
net_arch | [256, 256] | 2-layer MLP
파라미터 | 값 | 비고
action_vx_scale | 8 m/s | 15에서 축소
action_rate_limit | 0.2 | 급조작 방지
max_steps | 500 | ~25초
min_altitude | 3.0m | 안전 고도
핵심 결정: gradient_steps = 1
4로 설정 시 critic loss 17,000 폭주
큰 터미널 보상 + 작은 step 보상 혼재를
4배 빈도로 학습 → Q값 발산
1로 복귀 후 안정화 확인
핵심 결정: gamma = 0.995
유효 horizon ≈ 200 step
당장 다음 step이 아닌
수십 초 후의 투하 성공까지 고려해
비행 경로를 계획할 수 있게 된다

## Slide 11
현재 상태와 향후 방향
현재 진행 상황
Round 1 본학습 진행 중
WandB run: dv428atu
150k step, fresh start
이전 경험 버퍼 초기화 후 시작
확인할 지표
drop_error: 13m → 목표 <5m
total_success: 0회 → 1회 이상
수동 투하 비율: 에이전트 학습 증거
critic_loss: <300 안정 유지
성공 시
Phase 2 진입
auto_drop 축소/제거
curriculum 고도화
부분 개선 시
보류 안건 추가 적용
이중 보상 (#010)
prediction bonus 조정
개선 없을 시
근본 재검토
관측 공간 변경
알고리즘 교체 검토

## Slide 12
정리
7회 학습을 통해 인프라, 알고리즘, 보상 구조의 문제를 단계적으로 진단
Round 1 핵심 변경:
보상 재설계 — 정밀도에 민감하게, 스케일은 적정 범위로
하이브리드 투하 — 에이전트가 직접 타이밍 결정
종료 조건 정비 — 무의미한 에피소드 조기 종료
현재 Round 1 본학습 진행 중 — 결과에 따라 다음 Phase 결정
Phase 1 → Phase 2 (정밀화) → Phase 3 (일반화) | 최종: 0.1m 이내 정밀투하